Сводная таблица кодов неисправностей VAG/

### Спецификация VAG

### Спецификация ОБД

### Описание

16394

P0010

Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения

16395

P0011

Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16396

P0012

Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16397

P0013

Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения

16398

P0014

Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16399

P0015

Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16400

P0016

Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

16401

P0017

Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

16402

P0018

Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

16403

P0019

Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

16404

P0020

Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения

16405

P0021

Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16406

P0022

Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16407

P0023

Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения

16408

P0024

Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16409

P0025

Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

16414

P0030

Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева

16415

P0031

Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева

16416

P0032

Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16417

P0033

Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи

16418

P0034

Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу

16419

P0035

Перепускной клапан турбонагнетателя

16420

P0036

Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева

16421

P0037

Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

16422

P0038

Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16423

P0039

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал

16424

P0040

Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1

16425

P0041

Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2

16426

P0042

Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева

16427

P0043

Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева

16428

P0044

Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16434

P0050

Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

16435

P0051

Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева

16436

P0052

Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16440

P0056

Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

16441

P0057

Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева

16442

P0058

Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16448

P0064

Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева

16449

P0065

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал

16450

P0066

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу

16451

P0067

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс

16452

P0068

Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки

16453

P0069

Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение

16455

P0071

Датчик температуры наружного воздуха-G17

16456

P0072

Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала

16457

P0073

Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала

16458

P0074

Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи

16473

P0089

Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал

16474

P0090

Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи

16475

P0091

Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу

16476

P0092

Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс

16481

P0097

Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала

16482

P0098

Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала

16483

P0099

Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала

16485

P0101

Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал

16486

P0102

Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала

16487

P0103

Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала

16488

P0104

Расходомер воздуха-G70: нет сигнала

16489

P0105

Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания

16490

P0106

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал

16491

P0107

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала

16492

P0108

Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала

16495

P0111

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал

16496

P0112

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала

16497

P0113

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала

16498

P0114

Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала

16500

P0116

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал

16501

P0117

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала

16502

P0118

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала

16504

P0120

Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи

16505

P0121

Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал

16506

P0122

Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала

16507

P0123

Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала

16509

P0125

Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования

16512

P0128

Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования

16514

P0130

Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи

16515

P0131

Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение

16516

P0132

Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение

16517

P0133

Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико

16518

P0134

Ряд 1-зонд 1: нет активности

16519

P0135

Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

16520

P0136

Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи

16521

P0137

Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение

16522

P0138

Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение

16523

P0139

Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала

16524

P0140

Ряд 1-зонд 2: нет активности

16525

P0141

Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

16526

P0142

Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи

16527

P0143

Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение

16528

P0144

Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение

16529

P0145

Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико

16530

P0146

Ряд 1-зонд 3: нет активности

16531

P0147

Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева

16533

P0149

Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска

16534

P0150

Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи

16535

P0151

Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение

16536

P0152

Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение

16537

P0153

Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико

16538

P0154

Ряд 2-зонд 1: нет активности

16539

P0155

Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

16540

P0156

Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи

16541

P0157

Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение

16542

P0158

Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение

16543

P0159

Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико

16544

P0160

Ряд 2-зонд 2: нет активности

16545

P0161

Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

16546

P0162

Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи

16547

P0163

Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение

16548

P0164

Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение

16549

P0165

Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико

16550

P0166

Ряд 2-зонд 3: нет активности

16551

P0167

Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева

16554

P0170

Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси

16555

P0171

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

16556

P0172

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая

16557

P0173

Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси

16558

P0174

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

16559

P0175

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая

16561

P0177

Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал

16562

P0178

Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение

16563

P0179

Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение

16565

P0181

Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал

16566

P0182

Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу

16567

P0183

Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

16570

P0186

Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал

16571

P0187

Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу

16572

P0188

Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс

16574

P0190

Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи

16575

P0191

Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал

16576

P0192

Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу

16577

P0193

Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс

16578

P0194

Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи

16580

P0196

Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал

16581

P0197

Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала

16582

P0198

Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала

16584

P0200

Форсунки: сбой в электрической цепи

16585

P0201

Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи

16586

P0202

Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи

16587

P0203

Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи

16588

P0204

Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи

16589

P0205

Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи

16590

P0206

Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи

16591

P0207

Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи

16592

P0208

Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи

16593

P0209

Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи

16594

P0210

Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи

16595

P0211

Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи

16596

P0212

Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи

16599

P0215

Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе

16600

P0216

Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе

16603

P0219

Превышена максимальная частота вращения вала двигателя

16605

P0221

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал

16606

P0222

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала

16607

P0223

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала

16609

P0225

Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания

16610

P0226

Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

16611

P0227

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

16612

P0228

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

16614

P0230

Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи

16618

P0234

Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

16619

P0235

Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

16620

P0236

Датчик давления наддува: недостоверный сигнал

16621

P0237

Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала

16622

P0238

Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала

16624

P0240

Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал

16625

P0241

Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала

16626

P0242

Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала

16627

P0243

Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

16629

P0245

Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу

16630

P0246

Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс

16633

P0249

Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

16634

P0250

Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс

16635

P0251

Неисправен насос высокого давления

16636

P0252

Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования

16645

P0261

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу

16646

P0262

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс

16647

P0263

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1

16648

P0264

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу

16649

P0265

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс

16650

P0266

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2

16651

P0267

Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу

16652

P0268

Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс

16653

P0269

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3

16654

P0270

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу

16655

P0271

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс

16656

P0272

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4

16657

P0273

Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу

16658

P0274

Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс

16659

P0275

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5

16660

P0276

Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу

16661

P0277

Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс

16662

P0278

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6

16663

P0279

Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу

16664

P0280

Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс

16665

P0281

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7

16666

P0282

Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу

16667

P0283

Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс

16668

P0284

Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8

16669

P0285

Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу

16670

P0286

Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс

16672

P0288

Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу

16673

P0289

Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс

16675

P0291

Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу

16676

P0292

Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс

16678

P0294

Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу

16679

P0295

Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс

16683

P0299

Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

16684

P0300

Обнаружен пропуск воспламенения

16685

P0301

Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения

16686

P0302

Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

16687

P0303

Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения

16688

P0304

Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения

16689

P0305

Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения

16690

P0306

Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения

16691

P0307

Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения

16692

P0308

Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения

16693

P0309

Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения

16694

P0310

Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения

16695

P0311

Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения

16696

P0312

Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения

16697

P0313

Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива

16698

P0314

Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах

16702

P0318

Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи

16705

P0321

Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал

16706

P0322

Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала

16708

P0324

Ошибка регулирования по детонации

16709

P0325

Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи

16710

P0326

Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал

16711

P0327

Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала

16712

P0328

Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала

16715

P0331

Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал

16716

P0332

Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала

16717

P0333

Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала

16719

P0335

Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе

16720

P0336

Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца

16721

P0337

Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала

16724

P0340

Датчик положения распредвала: сбой в работе

16725

P0341

Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал

16726

P0342

Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала

16727

P0343

Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала

16729

P0345

Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи

16730

P0346

Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал

16731

P0347

Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу

16732

P0348

Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс

16735

P0351

Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе

16736

P0352

Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе

16737

P0353

Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе

16738

P0354

Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе

16739

P0355

Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе

16740

P0356

Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе

16741

P0357

Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе

16742

P0358

Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе

16743

P0359

Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе

16744

P0360

Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе

16745

P0361

Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе

16746

P0362

Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе

16749

P0365

Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе

16750

P0366

Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал

16751

P0367

Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала

16752

P0368

Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала

16764

P0380

Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи

16774

P0390

Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе

16775

P0391

Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал

16776

P0392

Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала

16777

P0393

Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала

16784

P0400

Система рециркуляции ОГ: сбой в работе

16785

P0401

Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность

16786

P0402

Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность

16787

P0403

Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе

16788

P0404

Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования

16789

P0405

Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала

16790

P0406

Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала

16791

P0407

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала

16792

P0408

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала

16794

P0410

Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе

16795

P0411

Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности

16796

P0412

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи

16797

P0413

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи

16798

P0414

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание

16799

P0415

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи

16800

P0416

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи

16801

P0417

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание

16802

P0418

Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе

16803

P0419

Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе

16804

P0420

Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности

16805

P0421

Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности

16806

P0422

Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности

16811

P0427

Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу

16812

P0428

Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс

16814

P0430

Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности

16815

P0431

Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности

16816

P0432

Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности

16820

P0436

Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал

16821

P0437

Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу

16822

P0438

Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс

16824

P0440

Система вентиляции топливного бака: сбой в работе

16825

P0441

Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности

16826

P0442

Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка

16827

P0443

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи

16828

P0444

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи

16829

P0445

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание

16833

P0449

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи

16836

P0452

Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала

16837

P0453

Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала

16839

P0455

Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка

16840

P0456

Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка

16842

P0458

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу

16843

P0459

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс

16845

P0461

Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал

16846

P0462

Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала

16847

P0463

Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала

16854

P0470

Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи

16855

P0471

Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал

16856

P0472

Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу

16857

P0473

Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс

16864

P0480

Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи

16865

P0481

Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи

16873

P0489

Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу

16874

P0490

Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс

16875

P0491

Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности

16876

P0492

Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе

16882

P0498

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала

16883

P0499

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала

16885

P0501

Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал

16886

P0502

Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала

16887

P0503

Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала

16889

P0505

Система регулирования холостого хода: сбой в работе

16890

P0506

Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения

16891

P0507

Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения

16894

P0510

Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе

16897

P0513

Неверный код иммобилайзера

16915

P0531

Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал

16916

P0532

Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала

16917

P0533

Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала

16928

P0544

Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи

16929

P0545

Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу

16930

P0546

Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс

16931

P0547

Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи

16932

P0548

Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу

16933

P0549

Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс

16934

P0550

Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи

16935

P0551

Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал

16944

P0560

Электропитание: недостоверный сигнал

16945

P0561

Нестабильно напряжение питания

16946

P0562

Электропитание: слишком низкий уровень напряжения

16947

P0563

Электропитание: слишком высокий уровень напряжения

16952

P0568

Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал

16955

P0571

Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал

16981

P0597

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи

16982

P0598

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу

16983

P0599

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс

16984

P0600

Шина данных-привод: нет сообщения

16985

P0601

Неисправен блок управления

16986

P0602

Программирование блоков управления, сбой в работе

16987

P0603

Неисправен блок управления

16988

P0604

Неисправен блок управления

16989

P0605

Неисправен блок управления

16990

P0606

Неисправен блок управления

16991

P0607

Управляющий модуль: недостоверные данные

16992

P0608

Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах

16993

P0609

Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах

16994

P0610

Блок управления двигателя: неправильное кодирование

16997

P0613

Неисправен процессор блока управления коробки передач

16998

P0614

Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО

16999

P0615

Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи

17000

P0616

Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу

17001

P0617

Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс

17011

P0627

Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи

17012

P0628

Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу

17013

P0629

Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс

17018

P0634

Блок управления: отключение по температуре

17022

P0638

Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал

17023

P0639

Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал

17025

P0641

Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи

17026

P0642

Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое

17027

P0643

Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое

17029

P0645

Климатическая установка Вход/выход

17034

P0650

Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи

17035

P0651

Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи

17036

P0652

Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое

17037

P0653

Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое

17038

P0654

Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи

17040

P0656

Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи

17041

P0657

Питание компонентов двигателя: обрыв цепи

17042

P0658

Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень

17043

P0659

Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень

17044

P0660

Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи

17045

P0661

Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу

17046

P0662

Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс

17051

P0667

Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал

17052

P0668

Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое

17053

P0669

Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое

17054

P0670

Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи

17055

P0671

Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи

17056

P0672

Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи

17057

P0673

Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи

17058

P0674

Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи

17059

P0675

Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи

17060

P0676

Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи

17061

P0677

Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи

17062

P0678

Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи

17063

P0679

Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи

17064

P0680

Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи

17065

P0681

Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи

17066

P0682

Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи

17068

P0684

Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал

17069

P0685

Основное реле=>-J271: обрыв цепи

17070

P0686

Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу

17071

P0687

Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс

17072

P0688

Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи

17075

P0691

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

17076

P0692

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс

17077

P0693

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

17078

P0694

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс

17081

P0697

Опорное напряжение датчика -С- обрыв цепи

17082

P0698

Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое

17083

P0699

Опорное напряжение датчика -С- слишком высокое

17084

P0700

Неисправен блок управления

17085

P0701

Неисправен блок управления

17086

P0702

Неисправен блок управления

17087

P0703

Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи

17088

P0704

Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал

17089

P0705

Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи

17090

P0706

Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал

17091

P0707

Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала

17092

P0708

Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала

17094

P0710

Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи

17095

P0711

Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал

17096

P0712

Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала

17097

P0713

Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала

17098

P0714

Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи

17099

P0715

Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи

17100

P0716

Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал

17101

P0717

Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала

17104

P0720

Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи

17105

P0721

Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал

17106

P0722

Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала

17109

P0725

Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи

17110

P0726

Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал

17111

P0727

Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала

17113

P0729

6. передача: неправильное передаточное отношение

17114

P0730

Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение

17115

P0731

1. передача: неправильное передаточное отношение

17116

P0732

2. передача: неправильное передаточное отношение

17117

P0733

3. передача: неправильное передаточное отношение

17118

P0734

4. передача: неправильное передаточное отношение

17119

P0735

5. передача: неправильное передаточное отношение

17120

P0736

Задний ход: неправильное передаточное отношение

17124

P0740

Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение

17125

P0741

Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента

17127

P0743

Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи

17130

P0746

Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17131

P0747

Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс

17132

P0748

Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи

17133

P0749

Регулятор давления 1: обрыв цепи

17134

P0750

Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе

17135

P0751

Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17136

P0752

Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс

17137

P0753

Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи

17140

P0756

Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17141

P0757

Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс

17142

P0758

Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи

17145

P0761

Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17146

P0762

Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс

17147

P0763

Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи

17150

P0766

Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17152

P0768

Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи

17155

P0771

Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17157

P0773

Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи

17160

P0776

Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17161

P0777

Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс

17162

P0778

Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи

17163

P0779

Регулятор давления 2: обрыв цепи

17164

P0780

Контроль переключения передач

17165

P0781

Контроль переключения передач 1-2

17166

P0782

Контроль переключения передач 2-3

17167

P0783

Контроль переключения передач 3-4

17168

P0784

Контроль переключения передач 4-5

17169

P0785

Время переключения электромагнита

17174

P0790

Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи

17175

P0791

Датчик оборотов ""A"" промежуточного вала: сбой в электрической цепи

17180

P0796

Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17181

P0797

Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс

17182

P0798

Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи

17183

P0799

Регулятор давления 3: обрыв цепи

17195

P0811

сильное проскальзывание сцепления/муфты

17199

P0815

Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи

17200

P0816

Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи

17201

P0817

Сигнал блокировки стартера

17204

P0820

Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме

17213

P0829

Контроль переключения передач 5-6

17224

P0840

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи

17225

P0841

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал

17226

P0842

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу

17227

P0843

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс

17228

P0844

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи

17229

P0845

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети

17230

P0846

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал

17231

P0847

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу

17232

P0848

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс

17233

P0849

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи

17234

P0850

Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи

17235

P0851

Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу

17236

P0852

Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс

17247

P0863

Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи

17248

P0864

Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал

17249

P0865

Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу

17252

P0868

Давление в коробке передач: адаптация на пределе

17268

P0884

Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт

17270

P0886

Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу

17271

P0887

Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс

17273

P0889

Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал

17274

P0890

Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу

17275

P0891

Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс

17276

P0892

Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи

17281

P0897

Ухудшение состояния трансмиссионного масла

17288

P0904

Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи

17289

P0905

Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал

17290

P0906

Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу

17298

P0914

Селектор АКП: сбой в электрической цепи

17303

P0919

Селектор АКП: ошибка

17313

P0929

Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал

17314

P0930

Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу

17315

P0931

Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс

17408

P1000

Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи

17409

P1001

Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи

17410

P1002

Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи

17411

P1003

Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи

17412

P1004

Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение

17413

P1005

Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение

17414

P1006

Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение

17415

P1007

Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение

17416

P1008

Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал

17417

P1009

Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки

17418

P1010

Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи

17419

P1011

Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи

17420

P1012

Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи

17421

P1013

Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи

17422

P1014

Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс

17423

P1015

Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу

17424

P1016

Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи

17425

P1017

Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел

17426

P1018

Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел

17427

P1019

Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико

17428

P1020

Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17429

P1021

Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

17430

P1022

Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

17431

P1023

Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу

17432

P1024

Регулятор давления топлива: обрыв цепи

17433

P1025

Регулятор давления топлива: механическое повреждение

17434

P1026

Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс

17435

P1027

Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу

17436

P1028

Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи

17437

P1029

Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел

17438

P1030

Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел

17439

P1031

Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение

17440

P1032

Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала

17441

P1033

Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала

17442

P1034

Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска

17443

P1035

Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал

17444

P1036

Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс

17445

P1037

Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу

17446

P1038

Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи

17447

P1039

Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание.

17448

P1040

Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи

17449

P1041

Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание

17450

P1042

Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи

17451

P1043

Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание

17452

P1044

Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи

17453

P1045

Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание

17454

P1046

Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи

17455

P1047

Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи

17456

P1048

Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс

17457

P1049

Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу

17458

P1050

Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи

17459

P1051

Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи

17460

P1052

Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс

17461

P1053

Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу

17462

P1054

Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи

17463

P1055

Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс

17464

P1056

Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу

17465

P1057

Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи

17466

P1058

Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс

17467

P1059

Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу

17468

P1060

Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи

17469

P1061

Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение

17470

P1062

Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение

17471

P1063

Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17472

P1064

Система регулирования давления топлива: механическое повреждение

17473

P1065

Диапазон регулирования давления топлива

17474

P1066

Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс

17475

P1067

Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу

17476

P1068

Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи

17477

P1069

Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу

17478

P1070

Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс

17479

P1071

Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал

17480

P1072

Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи

17481

P1073

Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала

17482

P1074

Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала

17483

P1075

Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе

17484

P1076

Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе

17485

P1077

Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе

17486

P1078

Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе

17487

P1079

Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра

17488

P1080

Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра

17489

P1081

Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси

17490

P1082

Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси

17491

P1083

Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси

17492

P1084

Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси

17493

P1085

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси

17494

P1086

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси

17495

P1087

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси

17496

P1088

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси

17497

P1089

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси

17498

P1090

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси

17499

P1091

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси

17500

P1092

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси

17501

P1093

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе

17502

P1094

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе

17503

P1095

Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс

17504

P1096

Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу

17505

P1097

Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи

17506

P1098

Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17507

P1099

Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи

17508

P1100

Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность

17509

P1101

Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

17510

P1102

Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17511

P1103

Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность

17512

P1104

Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность

17513

P1105

Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17514

P1106

Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

17515

P1107

Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17516

P1108

Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность

17517

P1109

Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность

17518

P1110

Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17519

P1111

Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе

17520

P1112

Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе

17521

P1113

Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико

17522

P1114

Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико

17523

P1115

Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

17524

P1116

Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева

17525

P1117

Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

17526

P1118

Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева

17527

P1119

Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

17528

P1120

Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева

17529

P1121

Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

17530

P1122

Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева

17531

P1123

Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе

17532

P1124

Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе

17533

P1125

Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе

17534

P1126

Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе

17535

P1127

Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе

17536

P1128

Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе

17537

P1129

Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе

17538

P1130

Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе

17539

P1131

Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико

17540

P1132

Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17541

P1133

Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

17542

P1134

Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

17543

P1135

Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

17544

P1136

Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе

17545

P1137

Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе

17546

P1138

Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе

17547

P1139

Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе

17548

P1140

Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико

17549

P1141

Недостоверные данные учета нагрузки

17550

P1142

Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение

17551

P1143

Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение

17552

P1144

Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу

17553

P1145

Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс

17554

P1146

Расходомер воздуха-G70: напряжение питания

17555

P1147

Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе

17556

P1148

Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе

17557

P1149

Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования

17558

P1150

Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования

17559

P1151

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси

17560

P1152

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси

17561

P1153

Перепутаны лямбда-зонды после катализатора

17562

P1154

Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе

17563

P1155

Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс

17564

P1156

Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17565

P1157

Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания

17566

P1158

Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал

17567

P1159

Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение

17568

P1160

Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу

17569

P1161

Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17570

P1162

Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу

17571

P1163

Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17572

P1164

Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал

17573

P1165

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси

17574

P1166

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси

17575

P1167

Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал

17576

P1168

Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу

17577

P1169

Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс

17578

P1170

Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания

17579

P1171

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал

17580

P1172

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала

17581

P1173

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала

17582

P1174

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска

17583

P1175

Предварительный впрыск отключен

17584

P1176

Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

17585

P1177

Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

17586

P1178

Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи

17587

P1179

Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу

17588

P1180

Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс

17589

P1181

Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи

17590

P1182

Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу

17591

P1183

Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

17592

P1184

Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи

17593

P1185

Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу

17594

P1186

Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс

17595

P1187

Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи

17596

P1188

Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу

17597

P1189

Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс

17598

P1190

Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно

17599

P1191

Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором

17600

P1192

Датчик давления топлива-G247: напряжение питания

17601

P1193

Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17602

P1194

Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс

17603

P1195

Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17604

P1196

Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

17605

P1197

Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева

17606

P1198

Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

17607

P1199

Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева

17608

P1200

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение

17609

P1201

Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи

17610

P1202

Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи

17611

P1203

Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи

17612

P1204

Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи

17613

P1205

Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи

17614

P1206

Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи

17615

P1207

Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи

17616

P1208

Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи

17617

P1209

Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу

17618

P1210

Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс

17619

P1211

Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи

17620

P1212

Отключение цилиндров, ряд 1

17621

P1213

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс

17622

P1214

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс

17623

P1215

Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс

17624

P1216

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс

17625

P1217

Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс

17626

P1218

Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс

17627

P1219

Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс

17628

P1220

Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс

17629

P1221

Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу

17630

P1222

Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс

17631

P1223

Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи

17632

P1224

Отключение цилиндров, ряд 2

17633

P1225

Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу

17634

P1226

Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу

17635

P1227

Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу

17636

P1228

Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу

17637

P1229

Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу

17638

P1230

Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу

17639

P1231

Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу

17640

P1232

Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу

17641

P1233

Ошибка учета нагрузки

17642

P1234

Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали

17643

P1235

Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

17644

P1236

ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

17645

P1237

Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи

17646

P1238

Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи

17647

P1239

Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи

17648

P1240

Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи

17649

P1241

Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи

17650

P1242

Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи

17651

P1243

Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи

17652

P1244

Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи

17653

P1245

Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу

17654

P1246

Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал

17655

P1247

Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17656

P1248

Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования

17657

P1249

Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи

17658

P1250

Слишком низкий уровень топлива в баке

17659

P1251

Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс

17660

P1252

Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17661

P1253

Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу

17662

P1254

Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс

17663

P1255

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу

17664

P1256

Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17665

P1257

Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи

17666

P1258

Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс

17667

P1259

Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс

17668

P1260

Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недостоверный сигнал

17669

P1261

Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17670

P1262

Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17671

P1263

Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал

17672

P1264

Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17673

P1265

Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17674

P1266

Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал

17675

P1267

Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17676

P1268

Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17677

P1269

Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал

17678

P1270

Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17679

P1271

Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17680

P1272

Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недостоверный сигнал

17681

P1273

Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17682

P1274

Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17683

P1275

Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недостоверный сигнал

17684

P1276

Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17685

P1277

Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17686

P1278

Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс

17687

P1279

Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17688

P1280

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность

17689

P1281

Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу

17690

P1282

Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи

17691

P1283

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи

17692

P1284

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи

17693

P1285

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу

17694

P1286

Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс

17695

P1287

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи

17696

P1288

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс

17697

P1289

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу

17698

P1290

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала

17699

P1291

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала

17700

P1292

Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи

17701

P1293

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс

17702

P1294

Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу

17703

P1295

Обходной канал турбонагнетателя: снижение пропускной способности

17704

P1296

Неисправность системы охлаждения

17705

P1297

Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.

17706

P1298

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал

17707

P1299

Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе

17708

P1300

Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива

17709

P1301

Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования

17710

P1302

Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования

17711

P1303

Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования

17712

P1304

Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования

17713

P1305

Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи

17714

P1306

Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс

17715

P1307

Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу

17716

P1308

Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи

17717

P1309

Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс

17718

P1310

Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу

17719

P1311

Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи

17720

P1312

Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс

17721

P1313

Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу

17722

P1314

Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи

17723

P1315

Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс

17724

P1316

Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу

17725

P1317

Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования

17726

P1318

Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования

17727

P1319

Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу

17728

P1320

Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу

17729

P1321

Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала

17730

P1322

Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала

17731

P1323

Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала

17732

P1324

Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала

17733

P1325

Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования

17734

P1326

Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования

17735

P1327

Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования

17736

P1328

Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования

17737

P1329

Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования

17738

P1330

Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования

17739

P1331

Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования

17740

P1332

Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования

17741

P1333

Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования

17742

P1334

Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования

17743

P1335

Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования

17744

P1336

Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования

17745

P1337

Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу

17746

P1338

Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17747

P1339

Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя

17748

P1340

Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

17749

P1341

Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу

17750

P1342

Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс

17751

P1343

Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу

17752

P1344

Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс

17753

P1345

Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу

17754

P1346

Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс

17755

P1347

Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

17756

P1348

Вывод зажигания 1: обрыв цепи

17757

P1349

Вывод зажигания 2: обрыв цепи

17758

P1350

Вывод зажигания 3: обрыв цепи

17759

P1351

Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске

17760

P1352

Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение

17762

P1354

Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи

17763

P1355

Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи

17764

P1356

Управление зажиганием, цил. 1, короткое замыкание на плюс

17765

P1357

Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу

17766

P1358

Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи

17767

P1359

Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс

17768

P1360

Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу

17769

P1361

Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи

17770

P1362

Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс

17771

P1363

Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу

17772

P1364

Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи

17773

P1365

Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс

17774

P1366

Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу

17775

P1367

Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи

17776

P1368

Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс

17777

P1369

Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу

17778

P1370

Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи

17779

P1371

Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс

17780

P1372

Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу

17781

P1373

Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи

17782

P1374

Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс

17783

P1375

Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу

17784

P1376

Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи

17785

P1377

Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс

17786

P1378

Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу

17787

P1379

Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения

17788

P1380

Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения

17789

P1381

Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения

17790

P1382

Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения

17792

P1384

Неисправен блок управления 2

17793

P1385

Неисправен блок управления

17794

P1386

Неисправен блок управления

17795

P1387

Неисправен блок управления

17796

P1388

Неисправен блок управления

17797

P1389

Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494

17799

P1391

Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу

17800

P1392

Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17801

P1393

Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи

17802

P1394

Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи

17803

P1395

Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи

17804

P1396

Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб

17805

P1397

Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации

17806

P1398

Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу

17807

P1399

Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс

17808

P1400

Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи

17809

P1401

Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу

17810

P1402

Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс

17811

P1403

Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования

17812

P1404

Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки

17813

P1405

Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе

17814

P1406

Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал

17815

P1407

Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала

17816

P1408

Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала

17817

P1409

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи

17818

P1410

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80, короткое замыкание на плюс

17819

P1411

Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность

17820

P1412

Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала

17821

P1413

Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала

17822

P1414

Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка

17823

P1415

Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение

17824

P1416

Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение

17825

P1417

Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала

17826

P1418

Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала

17827

P1419

Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс

17828

P1420

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи

17829

P1421

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу

17830

P1422

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс

17831

P1423

Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность

17832

P1424

Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка

17833

P1425

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу

17834

P1426

Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи

17835

P1427

Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс

17836

P1428

Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу

17837

P1429

Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи

17838

P1430

Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17839

P1431

Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу

17840

P1432

Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи

17841

P1433

Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи

17842

P1434

Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс

17843

P1435

Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу

17844

P1436

Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи

17845

P1437

Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс

17846

P1438

Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17847

P1439

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки

17848

P1440

Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи

17849

P1441

Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17850

P1442

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала

17851

P1443

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала

17852

P1444

Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал

17853

P1445

Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал

17854

P1446

Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу

17855

P1447

Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17856

P1448

Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу

17857

P1449

Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17858

P1450

Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс

17859

P1451

Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу

17860

P1452

Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи

17861

P1453

Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17862

P1454

Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу

17863

P1455

Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал

17864

P1456

Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования

17865

P1457

Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

17866

P1458

Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу

17867

P1459

Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал

17868

P1460

Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования

17869

P1461

Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал

17870

P1462

Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал

17871

P1463

Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе

17872

P1464

Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе

17873

P1465

Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс

17874

P1466

Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17875

P1467

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс

17876

P1468

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу

17877

P1469

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи

17878

P1470

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи

17879

P1471

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс

17880

P1472

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу

17881

P1473

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи

17882

P1474

Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи

17883

P1475

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала

17884

P1476

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение

17885

P1477

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе

17886

P1478

Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг

17887

P1479

Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность

17888

P1480

Вакуумный насос тормозной системы

17889

P1481

Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи

17890

P1482

Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс

17891

P1483

Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу

17892

P1484

Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи

17893

P1485

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи

17894

P1486

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи

17895

P1487

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу

17896

P1488

Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс

17897

P1489

Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс

17898

P1490

Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу

17899

P1491

Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи

17900

P1492

Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи

17901

P1493

Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность

17902

P1494

Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности

17903

P1495

Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17904

P1496

Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс

17905

P1497

Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности

17906

P1498

Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности

17907

P1499

Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17908

P1500

Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи

17909

P1501

Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу

17910

P1502

Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс

17911

P1503

Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал

17912

P1504

Система забора воздуха: обнаружена негерметичность

17913

P1505

Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи

17914

P1506

Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу

17915

P1507

Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел

17916

P1508

Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел

17917

P1509

Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи

17918

P1510

Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс

17919

P1511

Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи

17920

P1512

Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс

17921

P1513

Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс

17922

P1514

Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу

17923

P1515

Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу

17924

P1516

Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи

17925

P1517

Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи

17926

P1518

Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс

17927

P1519

Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения

17928

P1520

Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи

17929

P1521

Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи

17930

P1522

Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения

17931

P1523

Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал

17932

P1524

Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17933

P1525

Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи

17934

P1526

Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс

17935

P1527

Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу

17936

P1528

Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи

17937

P1529

Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс

17938

P1530

Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу

17939

P1531

Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи

17940

P1532

Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения

17941

P1533

Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи

17942

P1534

Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс

17943

P1535

Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу

17944

P1536

Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи

17945

P1537

Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе

17946

P1538

Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17947

P1539

Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал

17948

P1540

Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала

17949

P1541

Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи

17950

P1542

Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал

17951

P1543

Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала

17952

P1544

Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала

17953

P1545

Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе

17954

P1546

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс

17955

P1547

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу

17956

P1548

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи

17957

P1549

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

17958

P1550

Диапазон регулирования давления наддува

17959

P1551

Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс

17960

P1552

Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу

17961

P1553

Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение

17962

P1554

Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки

17963

P1555

Превышено максимальное давление наддува

17964

P1556

Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

17965

P1557

Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

17966

P1558

Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи

17967

P1559

Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки

17968

P1560

Превышены максимальные обороты двигателя

17969

P1561

Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования

17970

P1562

Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел

17971

P1563

Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел

17972

P1564

Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки

17973

P1565

Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел

17974

P1566

Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал

17975

P1567

Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала

17976

P1568

Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение

17977

P1569

Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал

17978

P1570

Блокирован блок управления двигателя

17979

P1571

Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс

17980

P1572

Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу

17981

P1573

Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи

17982

P1574

Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи

17983

P1575

Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс

17984

P1576

Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу

17985

P1577

Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи

17986

P1578

Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи

17987

P1579

Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация

17988

P1580

Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе

17989

P1581

Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка

17990

P1582

Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации

17991

P1583

Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс

17992

P1584

Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу

17993

P1585

Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи

17994

P1586

Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс

17995

P1587

Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу

17996

P1588

Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи

17997

P1589

Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу

17998

P1590

Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи

17999

P1591

Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает

18000

P1592

Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение

18001

P1593

Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска

18002

P1594

Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс

18003

P1595

Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу

18004

P1596

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197

18005

P1597

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197

18006

P1598

Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал

18007

P1599

Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения

18008

P1600

Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое

18009

P1601

Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал

18010

P1602

Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое

18011

P1603

Неисправен блок управления

18012

P1604

Неисправен блок управления

18013

P1605

Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи

18014

P1606

Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи

18015

P1607

Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов

18016

P1608

Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса

18017

P1609

Сработала система отключения при ударе

18018

P1610

Неисправен блок управления

18019

P1611

Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу

18020

P1612

Неправильно кодирован блок управления двигателя

18021

P1613

Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18022

P1614

Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал

18023

P1615

Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал

18024

P1616

Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс

18025

P1617

Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18026

P1618

Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс

18027

P1619

Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18028

P1620

Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18029

P1621

Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу

18030

P1622

Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал

18031

P1623

Шина данных-привод: нет связи

18032

P1624

Запрос включения аварийной лампы: активен

18033

P1625

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП

18034

P1626

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП

18035

P1627

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД

18036

P1628

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса

18037

P1629

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля

18038

P1630

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

18039

P1631

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

18040

P1632

Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания

18041

P1633

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала

18042

P1634

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала

18043

P1635

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки

18044

P1636

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности

18045

P1637

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока

18046

P1638

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты

18047

P1639

Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

18048

P1640

Неисправен блок управления

18049

P1641

Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки

18050

P1642

Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности

18051

P1643

Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока

18052

P1644

Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты

18053

P1645

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода

18054

P1646

Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода

18055

P1647

Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии

18056

P1648

Повреждена шина данных-привод

18057

P1649

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS

18058

P1650

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов

18059

P1651

Шина данных-привод: нет сообщений

18060

P1652

Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП

18061

P1653

Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS

18062

P1654

Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов

18063

P1655

Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля

18064

P1656

Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу

18065

P1657

Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс

18066

P1658

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля

18067

P1659

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс

18068

P1660

Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

18069

P1661

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс

18070

P1662

Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

18071

P1663

Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс

18072

P1664

Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи

18073

P1665

Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение

18074

P1666

Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи

18075

P1667

Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи

18076

P1668

Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи

18077

P1669

Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи

18078

P1670

Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи

18079

P1671

Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи

18080

P1672

Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18081

P1673

Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS

18082

P1674

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов

18083

P1675

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД

18084

P1676

Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи

18085

P1677

Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс

18086

P1678

Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу

18087

P1679

Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи

18088

P1680

Включен устойчивый от сброса аварийный режим

18089

P1681

Программирование блоков управления: программирование не завершено

18090

P1682

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS

18091

P1683

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности

18092

P1684

Программирование блоков управления: ошибка передачи данных

18093

P1685

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса

18094

P1686

Неисправность блока управления: ошибка программирования

18095

P1687

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки

18096

P1688

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода

18097

P1689

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока

18098

P1690

Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи

18099

P1691

Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи

18100

P1692

Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу

18101

P1693

Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс

18102

P1694

Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18104

P1696

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки

18105

P1697

Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса

18106

P1698

Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки

18107

P1699

Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки

18108

P1700

Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал.

18109

P1701

Блок управления коробки передач заблокирован

18110

P1702

Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом

18111

P1703

Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления

18112

P1704

Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи

18113

P1705

Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации

18114

P1706

Повреждена коробка передач

18115

P1707

Помехи в работе блока Mechatronik

18119

P1711

Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал

18124

P1716

Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал

18129

P1721

Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал

18131

P1723

Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи

18132

P1724

Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу

18134

P1726

Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал

18136

P1728

Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал

18137

P1729

Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс

18141

P1733

Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу

18145

P1737

Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18146

P1738

Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18147

P1739

Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу

18148

P1740

Система контроля температуры муфты

18149

P1741

Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации

18150

P1742

Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации

18151

P1743

Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала

18152

P1744

Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу

18153

P1745

Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс

18154

P1746

Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи

18155

P1747

Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18156

P1748

Неисправен блок управления

18157

P1749

Неправильно кодирован блок управления АКП

18158

P1750

Электропитание: слишком низкий уровень напряжения

18159

P1751

Электропитание: слишком высокий уровень напряжения

18160

P1752

Электропитание: недостоверный сигнал

18161

P1753

Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал

18162

P1754

Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18163

P1755

Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18164

P1756

Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18165

P1757

Электропитание: обрыв цепи

18166

P1758

Электропитание кл. 15: обрыв цепи

18167

P1759

Температура масла КП: многократно превышена

18168

P1760

Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи

18169

P1761

Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу

18170

P1762

Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс

18171

P1763

Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи

18172

P1764

Система контроля температуры КП

18173

P1765

Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации

18174

P1766

Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18175

P1767

Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу

18176

P1768

Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала

18177

P1769

Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала

18178

P1770

Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал

18179

P1771

Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18180

P1772

Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу

18181

P1773

Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала

18182

P1774

Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала

18183

P1775

Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации

18184

P1776

Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал

18185

P1777

Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал

18186

P1778

Клапан 7: сбой в электрической цепи

18188

P1780

Ошибка уменьшения момента

18189

P1781

Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18190

P1782

Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс

18191

P1783

Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации

18192

P1784

Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18193

P1785

Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс

18194

P1786

Сигнал света заднего хода: обрыв цепи

18195

P1787

Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу

18196

P1788

Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс

18197

P1789

Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18198

P1790

Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи

18199

P1791

Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу

18200

P1792

Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс

18201

P1793

Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала

18203

P1795

Сигнал скорости движения: обрыв цепи

18204

P1796

Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу

18205

P1797

Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс

18206

P1798

Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал

18207

P1799

Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения

18208

P1800

Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи

18209

P1801

Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс

18210

P1802

Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал

18211

P1803

Планетарный демультипликатор: механическое повреждение

18212

P1804

Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи

18213

P1805

Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение

18214

P1806

Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение

18215

P1807

Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно

18216

P1808

Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал

18217

P1809

Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи

18221

P1813

Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи

18222

P1814

Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18223

P1815

Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс

18226

P1818

Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи

18227

P1819

Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18228

P1820

Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс

18231

P1823

Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи

18232

P1824

Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18233

P1825

Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс

18236

P1828

Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи

18237

P1829

Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18238

P1830

Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс

18241

P1833

Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи

18242

P1834

Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18243

P1835

Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс

18246

P1838

Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи

18247

P1839

Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18248

P1840

Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс

18249

P1841

Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач

18250

P1842

Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов

18251

P1843

Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля

18252

P1844

Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока

18253

P1845

Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527

18255

P1847

Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS

18256

P1848

Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя

18257

P1849

Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач

18258

P1850

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя

18259

P1851

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS

18260

P1852

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя

18261

P1853

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS

18262

P1854

Шина данных-привод: повреждение оборудования

18263

P1855

Шина данных-привод: контроль актуальности программы

18264

P1856

Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18265

P1857

Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18266

P1858

Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18267

P1859

Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18268

P1860

Включатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18269

P1861

Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя

18270

P1862

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов

18271

P1863

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса

18272

P1864

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR

18273

P1865

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока

18274

P1866

Шина данных-привод: нет сообщений

18275

P1867

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527

18276

P1868

Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс

18277

P1869

Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу

18278

P1870

Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи

18279

P1871

Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс

18280

P1872

Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу

18281

P1873

Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи

18282

P1874

Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс

18283

P1875

Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу

18284

P1876

Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи

18285

P1877

Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи

18286

P1878

Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс

18287

P1879

Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу

18288

P1880

Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных

18289

P1881

Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения

18290

P1882

Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза

18291

P1883

Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал

18292

P1884

Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу

18293

P1885

Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс

18294

P1886

Сигнал света заднего хода: обрыв цепи

18295

P1887

Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал

18296

P1888

Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс

18297

P1889

Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи

18308

P1900

Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18309

P1901

Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс

18310

P1902

Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18311

P1903

Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс

18312

P1904

Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18313

P1905

Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс

18314

P1906

Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18315

P1907

Неисправность шины данных двигатель/двигатель

18316

P1908

Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО

18317

P1909

Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1

18318

P1910

Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2

18319

P1911

Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи

18320

P1912

Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс

18321

P1913

Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу

18322

P1914

Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал

18323

P1915

Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс

18324

P1916

Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу

18325

P1917

Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи

18326

P1918

Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18327

P1919

Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу

18328

P1920

Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18329

P1921

Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу

18330

P1922

Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

18331

P1923

Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2

18332

P1924

Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал

18333

P1925

Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс

18334

P1926

Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу

18335

P1927

Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи

18336

P1928

Запрос иммобилайзера не выполнялся

18337

P1929

Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи

18338

P1930

Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи

18339

P1931

Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе

18340

P1932

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя

18341

P1933

Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе

18342

P1934

Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала

18343

P1935

Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала

18344

P1936

Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу

18345

P1937

Отключение генератора: короткое замыкание на плюс

18346

P1938

Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

18347

P1939

Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя

18348

P1940

Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ

18349

P1941

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ

18350

P1942

Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета

18351

P1943

Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета

18352

P1944

Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры

18353

P1945

Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание

18354

P1946

Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1

18355

P1947

Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры

18356

P1948

Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание

18357

P1949

Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2

18358

P1950

Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован

18359

P1951

Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован

18360

P1952

Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя

18361

P1953

Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя

18362

P1954

Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи

18363

P1955

Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал

18364

P1956

Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи

18365

P1957

Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу

18366

P1958

Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс

18367

P1959

Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал

18368

P1960

Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования

18369

P1961

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи

18370

P1962

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу

18371

P1963

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс

18372

P1964

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал

18373

P1965

Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования

18374

P1966

Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи

18375

P1967

Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс

18376

P1968

Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу

18377

P1969

Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи

18378

P1970

Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи

18379

P1971

Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс

18380

P1972

Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу

18381

P1973

Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи

18382

P1974

Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи

18383

P1975

Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу

18384

P1976

Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс

18385

P1977

Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи

18386

P1978

Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи

18387

P1979

Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу

18388

P1980

Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс

18389

P1981

Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи

18390

P1982

Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные

18391

P1983

Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные

18392

P1984

Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен

18393

P1985

Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе

18394

P1986

Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание

18395

P1987

Ограничение функции по температуре тормозов

18396

P1988

Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи

18397

P1989

Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс

18398

P1990

Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу

18399

P1991

Неисправен блок управления

18400

P1992

Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки

18401

P1993

Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала

18402

P1994

Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала

18403

P1995

Не опознан сигнал открытой двери

18404

P1996

Трение слишком велико: код Е1

18405

P1997

Трение слишком велико: код А1

18406

P1998

Трение слишком велико: код Е2

18407

P1999

Трение слишком велико: код Е2

18434

P2002

Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе

18435

P2003

Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе

18436

P2004

Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров

18437

P2005

Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров

18438

P2006

Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров

18439

P2007

Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров

18440

P2008

Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи

18441

P2009

Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу

18442

P2010

Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс

18443

P2011

Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи

18444

P2012

Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу

18445

P2013

Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс

18446

P2014

Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи

18447

P2015

Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал

18448

P2016

Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу

18449

P2017

Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс

18451

P2019

Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи

18452

P2020

Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал

18453

P2021

Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу

18454

P2022

Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс

18463

P2031

Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи

18464

P2032

Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу

18465

P2033

Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс

18466

P2034

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи

18467

P2035

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу

18468

P2036

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс

18502

P2070

Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается

18503

P2071

Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается

18507

P2075

Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи

18508

P2076

Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал

18509

P2077

Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу

18510

P2078

Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс

18511

P2079

Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи

18512

P2080

Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал

18514

P2082

Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал

18516

P2084

Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал

18518

P2086

Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал

18520

P2088

Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу

18521

P2089

Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс

18522

P2090

Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу

18523

P2091

Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс

18524

P2092

Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу

18525

P2093

Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс

18526

P2094

Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу

18527

P2095

Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс

18528

P2096

Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси

18529

P2097

Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси

18530

P2098

Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси

18531

P2099

Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси

18554

P2122

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

18555

P2123

Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

18559

P2127

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала

18560

P2128

Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала

18570

P2138

Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

18578

P2146

Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи

18579

P2147

Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на массу

18580

P2148

Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на плюс

18581

P2149

Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи

18582

P2150

Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на массу

18583

P2151

Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на плюс

18609

P2177

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода

18610

P2178

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода

18611

P2179

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода

18612

P2180

Ряд 2 система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода

18613

P2181

Неисправность системы охлаждения

18615

P2183

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал

18616

P2184

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83, слишком низкий уровень сигнала

18617

P2185

Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала

18619

P2187

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода

18620

P2188

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода

18621

P2189

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода

18622

P2190

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода

18623

P2191

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

18624

P2192

Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке

18625

P2193

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

18626

P2194

Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке

18627

P2195

Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

18628

P2196

Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

18629

P2197

Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком бедной смеси

18630

P2198

Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком богатой смеси

18631

P2199

Датчики температуры воздуха на впуске 1<>2: отклонение

18663

P2231

Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18664

P2232

Лямбда-зонд 2-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18665

P2233

Лямбда-зонд 3-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18666

P2234

Лямбда-зонд 1-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18667

P2235

Лямбда-зонд 2-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18668

P2236

Лямбда-зонд 3-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева

18669

P2237

Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи

18670

P2238

Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на массу

18671

P2239

Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс

18672

P2240

Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи

18673

P2241

Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на массу

18674

P2242

Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на плюс

18675

P2243

Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи

18676

P2244

Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: недостоверный сигнал

18677

P2245

Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на массу

18678

P2246

Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

18679

P2247

Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: обрыв цепи

18680

P2248

Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: недостоверный сигнал

18681

P2249

Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на массу

18682

P2250

Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

18683

P2251

Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи

18684

P2252

Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на массу

18685

P2253

Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс

18686

P2254

Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: обрыв цепи

18687

P2255

Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на массу

18688

P2256

Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на плюс

18689

P2257

Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу

18690

P2258

Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс

18693

P2261

Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение

18702

P2270

Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

18703

P2271

Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

18704

P2272

Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси

18705

P2273

Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси

18706

P2274

Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

18707

P2275

Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

18708

P2276

Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси

18709

P2277

Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси

18711

P2279

Негерметичность в системе впуска

18725

P2293

Регулятор давления топлива: механическое повреждение

18726

P2294

Регулятор давления топлива: обрыв цепи

18727

P2295

Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу

18728

P2296

Регулятор давления топлива: короткое замыкание на плюс

18729

P2297

Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования

18730

P2298

Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования

18732

P2300

Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу

18733

P2301

Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на плюс

18734

P2302

Вторичный контур катушки зажигания 1: сбой в работе

18735

P2303

Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу

18736

P2304

Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на плюс

18737

P2305

Вторичный контур катушки зажигания 2: сбой в работе

18738

P2306

Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на массу

18739

P2307

Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на плюс

18740

P2308

Вторичный контур катушки зажигания 3: сбой в работе

18741

P2309

Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на массу

18742

P2310

Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на плюс

18743

P2311

Вторичный контур катушки зажигания 4: сбой в работе

18744

P2312

Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на массу

18745

P2313

Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на плюс

18746

P2314

Вторичный контур катушки зажигания 5: сбой в работе

18747

P2315

Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на массу

18748

P2316

Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на плюс

18749

P2317

Вторичный контур катушки зажигания 6: сбой в работе

18750

P2318

Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на массу

18751

P2319

Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на плюс

18752

P2320

Вторичный контур катушки зажигания 7: сбой в работе

18753

P2321

Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на массу

18754

P2322

Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на плюс

18755

P2323

Вторичный контур катушки зажигания 8: сбой в работе

18756

P2324

Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на массу

18757

P2325

Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на плюс

18758

P2326

Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе

18759

P2327

Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу

18760

P2328

Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс

18761

P2329

Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе

18762

P2330

Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу

18763

P2331

Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс

18764

P2332

Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе

18765

P2333

Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу

18766

P2334

Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс

18767

P2335

Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе

18768

P2336

Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования

18769

P2337

Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования

18770

P2338

Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования

18771

P2339

Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования

18772

P2340

Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования

18773

P2341

Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования

18774

P2342

Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования

18775

P2343

Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования

18776

P2344

Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования

18777

P2345

Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования

18778

P2346

Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования

18779

P2347

Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования

18832

P2400

Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи

18833

P2401

Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу

18834

P2402

Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс

18835

P2403

Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи

18836

P2404

Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал

18845

P2413

Ошибка в системе рециркуляции ОГ

18846

P2414

Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

18847

P2415

Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

18848

P2416

Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора

18849

P2417

Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора

18853

P2420

Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт

18854

P2421

Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт

18857

P2425

Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи

18858

P2426

Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу

18859

P2427

Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс

18884

P2452

Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи

18885

P2453

Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал

18886

P2454

Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу

18887

P2455

Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс

18965

P2533

Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи

18967

P2535

Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс

18971

P2539

Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи

18972

P2540

Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал

18973

P2541

Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу

18974

P2542

Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс

18975

P2543

Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала

18995

P2563

Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал

18996

P2564

Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала

18997

P2565

Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала

18998

P2566

Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала

19032

P2600

Насос системы охлаждения: обрыв цепи

19033

P2601

Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал

19034

P2602

Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу

19035

P2603

Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс

19058

P2626

Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19061

P2629

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19064

P2632

Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи

19065

P2633

Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу

19066

P2634

Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс

19069

P2637

Сигнал крутящего момента двигателя A

19140

P2708

Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс

19143

P2711

Недостоверные данные процесса переключения передач

19146

P2714

Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19147

P2715

Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс

19148

P2716

Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи

19149

P2717

Регулятор давления 4: обрыв цепи

19155

P2723

Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19156

P2724

Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс

19157

P2725

Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи

19158

P2726

Регулятор давления 5: обрыв цепи

19164

P2732

Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19165

P2733

Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс

19166

P2734

Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи

19167

P2735

Регулятор давления 6: обрыв цепи

19219

P2787

Перегрев муфты

19221

P2789

Адаптация муфты на пределе

19456

P3000

Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов

19457

P3001

Диапазон регулирования рабочей частоты вращения

19458

P3002

Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал

19459

P3003

Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс

19460

P3004

Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19461

P3005

Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс

19462

P3006

Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19463

P3007

Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала

19464

P3008

Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска

19465

P3009

Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс

19466

P3010

Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19467

P3011

Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс

19468

P3012

Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19469

P3013

Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс

19470

P3014

Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19471

P3015

Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс

19472

P3016

Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19473

P3017

Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс

19474

P3018

Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу

19475

P3019

Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи

19476

P3020

Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи

19477

P3021

Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс

19478

P3022

Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу

19479

P3023

Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи

19480

P3024

Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи

19481

P3025

Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал

19482

P3026

Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала

19483

P3027

Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала

19484

P3028

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал

19485

P3029

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком низкий уровень сигнала

19486

P3030

Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком высокий уровень сигнала

19487

P3031

Электропривод дроссельной заслонки 2-G296: сбой в электрической цепи

19488

P3032

Блок дроссельной заслонки 2-J544: ошибка базовой установки

19489

P3033

Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299: слишком низкий уровень сигнала

19490

P3034

Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала

19491

P3035

Блок дроссельной заслонки 2-J544: механическое повреждение

19492

P3036

Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки

19493

P3037

Блок дроссельной заслонки 2-J544: адаптация не начата

19494

P3038

Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел

19495

P3039

Запрос коробки передач, уменьшение момента: недостоверное значение

19496

P3040

Передаточное отношение коробки передач: недостоверное значение

19497

P3041

Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов

19498

P3042

Регулятор отопителя: недостоверный сигнал

19499

P3043

Топливный насос: механическое повреждение

19500

P3044

Топливный насос: короткое замыкание

19501

P3045

Неисправна электронная система топливного насоса

19502

P3046

Реле стартера 1: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)

19503

P3047

Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на плюс

19504

P3048

Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на массу

19505

P3049

Подача сигнала управления на реле стартера 2: обрыв цепи

19506

P3050

Реле стартера 2: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)

19507

P3051

Включение стартера, отзыв кл. 50: недостоверный сигнал

19508

P3052

Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на плюс

19509

P3053

Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи

19510

P3054

Стартер не проворачивается: механическое блокирование или сбой в электрической цепи

19511

P3055

Датчик 2 давления ОГ: обрыв цепи

19512

P3056

Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на массу

19513

P3057

Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на плюс

19514

P3058

Система рециркуляции ОГ 2: слишком низкая пропускная способность

19515

P3059

Система рециркуляции ОГ 2: слишком высокая пропускная способность

19516

P3060

Клапан обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N386: сбой в электрической цепи

19517

P3061

Клапан 2 обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N387: сбой в электрической цепи

19518

P3062

Регулятор 2 давления наддува: слишком большое давление наддува

19519

P3063

Регулятор 2 давления наддува: слишком малое давление наддува

19520

P3064

Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: сбой в электрической цепи

19521

P3065

Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу

19522

P3066

Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на плюс

19523

P3067

Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: сбой в электрической цепи

19524

P3068

Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на массу

19525

P3069

Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на плюс

19526

P3070

Неисправность насоса подачи присадки для работы сажевого фильтра-V135

19527

P3071

Емкость с присадкой для работы сажевого фильтра: пусто

19528

P3072

Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи

19529

P3073

Топливный насос: сбой в электрической цепи

19530

P3074

Топливный насос 2: сбой в электрической цепи

19531

P3075

Коррекция турбонагнетателей 1/2: не достигнуты пределы адаптации

19532

P3076

Блок управления двигателя: ошибка кодирования

19533

P3077

Электронная система топливного насоса, электропитание: сбой в электрической цепи

19534

P3078

Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу

19535

P3079

Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на плюс

19536

P3080

Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на массу/обрыв цепи

19537

P3081

Слишком низкая температура двигателя

19538

P3082

Датчик положения муфты/сцепления-G476: недостоверный сигнал

19539

P3083

Датчик бачка присадки для сажевого фильтра-G504: сбой в электрической цепи

19540

P3084

Перепускной клапан турбонагнетателя, ряд 2: механическое повреждение

19541

P3085

Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи

19542

P3086

Заслонки 2 впускных каналов: не выполнены базовые установки

19543

P3087

Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи

19544

P3088

Реле стартера: сбой в электрической цепи

19545

P3089

Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи

19546

P3090

Не опознан сигнал автономного отопителя

19547

P3091

Опознан длительный сигнал автономного отопителя

19548

P3092

Неисправен блок управления

19549

P3093

Неисправен блок управления

19550

P3094

Неисправен блок управления

19551

P3095

Неисправен блок управления

19552

P3096

Неисправен блок управления

19553

P3097

Неисправен блок управления

19554

P3098

Неисправен блок управления

19555

P3099

Неисправен блок управления

19556

P3100

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: короткое замыкание на плюс

19557

P3101

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19558

P3102

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала

19559

P3103

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен

19560

P3104

Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: короткое замыкание на плюс

19561

P3105

Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19562

P3106

Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: недостоверный сигнал

19563

P3107

Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19564

P3108

Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19565

P3109

Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи

19566

P3110

Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: недостоверный сигнал

19567

P3111

Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19568

P3112

Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19569

P3113

Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: сбой в электрической цепи

19570

P3114

Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: недостоверный сигнал

19571

P3115

Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19572

P3116

Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19573

P3117

Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: сбой в электрической цепи

19574

P3118

Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: недостоверный сигнал

19575

P3119

Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19576

P3120

Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19577

P3121

Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: сбой в электрической цепи

19578

P3122

Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: недостоверный сигнал

19579

P3123

Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19580

P3124

Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19581

P3125

Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: сбой в электрической цепи

19582

P3126

Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: недостоверный сигнал

19583

P3127

Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19584

P3128

Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19585

P3129

Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: сбой в электрической цепи

19586

P3130

Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

19587

P3131

Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

19588

P3132

Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи

19589

P3133

Блок управления свечей накаливания 2-J609: недостоверный сигнал

19590

P3134

Заслонки впускных каналов, не достигнут верхний предел

19591

P3135

Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел

19592

P3136

Заслонки впускных каналов: не достигнуто номинальное значение

19593

P3137

Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки

19594

P3138

Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования

19595

P3139

Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска

19596

P3140

Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19597

P3141

Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: короткое замыкание на плюс

19598

P3142

Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь

19599

P3143

Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь

19600

P3144

Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь

19601

P3145

Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь

19602

P3146

Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь

19603

P3147

Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь

19604

P3148

Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования

19605

P3149

Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования

19606

P3150

Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования

19607

P3151

Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования

19608

P3152

Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления

19609

P3153

Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления

19610

P3154

Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

19611

P3155

Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

19612

P3156

Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность

19613

P3157

Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ

19614

P3158

Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ

19615

P3159

Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ

19616

P3160

Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ

19617

P3161

Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19618

P3162

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19619

P3163

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19620

P3164

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи

19621

P3165

Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси

19622

P3166

Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси

19623

P3167

Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси

19624

P3168

Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси

19625

P3169

Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности

19626

P3170

Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности

19627

P3171

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси

19628

P3172

Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси

19629

P3173

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси

19630

P3174

Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси

19631

P3175

Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси

19632

P3176

Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси

19633

P3177

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси

19634

P3178

Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси

19635

P3179

Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу

19636

P3180

Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс

19637

P3181

Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи

19638

P3182

Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу

19639

P3183

Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс

19640

P3184

Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи

19641

P3185

Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу

19642

P3186

Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс

19643

P3187

Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи

19644

P3188

Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу

19645

P3189

Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс

19646

P3190

Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи

19647

P3191

Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР.

19648

P3192

Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.

19649

P3193

Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона

19650

P3194

Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала

19651

P3195

Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала

19652

P3196

Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала

19653

P3197

Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала

19654

P3198

Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал

19655

P3199

Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал

19656

P3200

Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

19657

P3201

Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

19658

P3202

Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи

19659

P3203

Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи

19660

P3204

Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико

19661

P3205

Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение

19662

P3206

Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико

19663

P3207

Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи

19664

P3208

Ряд 3-зонд 1: нет активности

19665

P3209

Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико

19666

P3210

Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность

19667

P3211

Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева

19668

P3212

Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева

19669

P3213

Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева

19670

P3214

Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева

19671

P3215

Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

19672

P3216

Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

19673

P3217

Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи

19674

P3218

Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи

19675

P3219

Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико

19676

P3220

Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение

19677

P3221

Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико

19678

P3222

Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи

19679

P3223

Ряд 3-зонд 2: нет активности

19680

P3224

Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико

19681

P3225

Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

19682

P3226

Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

19683

P3227

Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико

19684

P3228

Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь

19685

P3229

Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь

19686

P3230

Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

19687

P3231

Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

19688

P3232

Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи

19689

P3233

Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи

19690

P3234

Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико

19691

P3235

Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение

19692

P3236

Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико

19693

P3237

Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи

19694

P3238

Ряд 4-зонд 1: нет активности

19695

P3239

Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико

19696

P3240

Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность

19697

P3241

Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура

19698

P3242

Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура

19699

P3243

Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи

19700

P3244

Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи

19701

P3245

Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу

19702

P3246

Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс

19703

P3247

Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи

19704

P3248

Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи

19705

P3249

Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико

19706

P3250

Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение

19707

P3251

Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико

19708

P3252

Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи

19709

P3253

Ряд 4-зонд 2: нет активности

19710

P3254

Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико

19711

P3255

Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования

19712

P3256

Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования

19713

P3257

Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования

19714

P3258

Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования

19715

P3259

Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе

19716

P3260

Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора

19717

P3261

Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора

19718

P3262

Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора

19719

P3263

Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора

19720

P3264

Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность.

19721

P3265

Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность.

19722

P3266

Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления

19723

P3267

Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления

19724

P3268

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи

19725

P3269

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу

19726

P3270

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс

19727

P3271

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи

19728

P3272

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу

19729

P3273

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

19730

P3274

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение

19731

P3275

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи

19732

P3276

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу

19733

P3277

Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс

19734

P3278

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи

19735

P3279

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу

19736

P3280

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс

19737

P3281

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи

19738

P3282

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу

19739

P3283

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

19740

P3284

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение

19741

P3285

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи

19742

P3286

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу

19743

P3287

Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс

19744

P3288

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи

19745

P3289

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу

19746

P3290

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс

19747

P3291

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи

19748

P3292

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу

19749

P3293

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс

19750

P3294

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение

19751

P3295

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи

19752

P3296

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу

19753

P3297

Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс

19754

P3298

Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность

19755

P3299

Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность

19756

P3300

Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу

19757

P3301

Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

19758

P3302

Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу

19759

P3303

Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

19760

P3304

Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов

19761

P3305

Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762

19762

P3306

Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу

19763

P3307

Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс

19764

P3308

Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи

19765

P3309

Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу

19766

P3310

Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс

19767

P3311

Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи

19768

P3312

Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу

19769

P3313

Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс

19770

P3314

Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи

19771

P3315

Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу

19772

P3316

Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс

19773

P3317

Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи

19774

P3318

Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс

19775

P3319

Реле 2 включения свечей накаливания-J495:обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19776

P3320

Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс

19777

P3321

Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи

19778

P3322

Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал

19779

P3323

Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения

19780

P3324

Электропитание кл.15: обрыв цепи

19781

P3325

Электропитание кл.15: недостоверные данные

19782

P3326

Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс

19783

P3327

Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19784

P3328

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс

19785

P3329

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19786

P3330

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала

19787

P3331

Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен

19788

P3332

Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода.

19789

P3333

Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно

19790

P3334

Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно

19791

P3335

Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений

19792

P3336

Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений

19793

P3337

Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение

19794

P3338

Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи

19795

P3339

Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи

19796

P3340

Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс

19797

P3341

Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу

19798

P3342

Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи

19799

P3343

Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура

19800

P3344

Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона

19801

P3345

Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура

19802

P3346

Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона

19803

P3347

Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи

19804

P3348

Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи

19805

P3349

Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи

19806

P3350

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума)

19807

P3351

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума)

19808

P3352

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума)

19809

P3353

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума)

19810

P3354

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума)

19811

P3355

Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума)

19812

P3356

Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность

19813

P3357

Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования

19814

P3358

Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико

19815

P3359

Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева

19816

P3360

Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности

19817

P3361

Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения

19818

P3362

Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения

19819

P3363

Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения

19820

P3364

Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения

19821

P3365

Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения

19822

P3366

Слишком высокое давление газа в системе

19823

P3367

Слишком низкое давление газа в системе

19824

P3368

Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси

19825

P3369

Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси

19826

P3370

Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси

19827

P3371

Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси

19828

P3372

Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу

19829

P3373

Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19830

P3374

Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс

19831

P3375

Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

19832

P3376

Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала

19833

P3377

Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала

19835

P3379

Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи

19836

P3380

Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс

19837

P3381

Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу

19838

P3382

Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи

19839

P3383

Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс

19840

P3384

Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу

19841

P3385

Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи

19842

P3386

Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс

19843

P3387

Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу

19844

P3388

Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи

19845

P3389

Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс

19846

P3390

Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу

19847

P3391

Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи

19848

P3392

Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс

19849

P3393

Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу

19850

P3394

Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи

19851

P3395

Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс

19852

P3396

Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу

19853

P3397

Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи

19854

P3398

Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс

19855

P3399

Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу